SV738 X'Press ombyggnad till MSX 2
==================================

1. 
Ryck ur de kretsar som bildar 16K VRAM. Just nu sitter det 2 st 4*16Kbits 
RAM där (dom ska bort - alla två).
Ersätt dessa med 4 stycken 4*64 Kbits RAM (4464 eller 41464).
RAM kretsarna sitter på positionerna IC 22-25 på kortet (Bakom VDP'n - den
stora kretsen med den fula kylflänsen).
Det saknas även två styck 0,1 uF kondingar oxo. Dom kan man ju klämma dit om
man vill fast dom krävs väl kanske inte.
2.
Slit bort MSX 1 ROMet (IC51, ROM kretsarna sitte framför VDP'n). Detta är
en 27256'a. Köp ett nytt, färdigprogrammerat ROM av Sven-åke på Deltatronic
eller skicka det gamla till honom och be honom radera+bränna in MSX2an på det. 
Stoppa sedan dit MSX 2 ROMet i dess sockel.
3.
Sätt en kabel mellan ben 9 på IC 45 och ben 14 på IC 63
(74LS32 resp 74LS139 - en bit till höger - strax till vänster om kabeln från
tangentbordet).
4.
Kapa den kopparbana som går till signalen _CS1 från pinne 14 på IC63
(74LS139). Pinne 10 på IC 62 (74LS32) och pinne 14 på IC 63 (74LS139)
skall alltså vara förbundna med varandra och med A14 (ben 9 på IC 45
(74LS32)) vilket görs med byglingen i punkt 3. Dessa pinnar skall
INTE ha någon förbindelse med _CS1 signalen och därför skall kopparbanan
kapas på ett ställe (på den äldre versionen mellan två IC, strax ovanför
en genomplätering). Detta är mycket viktigt.
5.
Ryck ur MSX DiskROMet (27128 - den mellersta av de tre ROMkretsarna) och 
sätt dit en ny version (27256) som kan köpas via Deltatronic.
Böj upp ben 27 på detta ROM och anslut det uppböjda benet (via en kabel)
till ben 27 på IC 51 (27256 - MSX 2 ROMet).

Knäpp på datorn. Den skall nu starta i 80 teckensmode.