ROM CARTRIDGES DOKUMENTATION
		============================

(För MSX  (SV738 X'Press), skriven 910304 av MAYER)

Först och främst: Externa ROM kan bara ligga mellan 4000-BFFFh.
Man styr var man vill lägga ROMet genom att ansluta någon av CS1, CS2
eller CS12 signalerna till CE ingången på ROMet (alla signaler aktiva låga).
CS1 går låg när datorn adreserar området 4000-7FFFh,
CS2 går låg när datorn adreserar området 8000-BFFFh och
CS12 går låg när datorn adreserar området 4000-BFFFh (dvs båda områdena).
På ett 32 K byte ROM (27256) skall man alltså ansluta CS12 signalen till CE 
ingången på ROMet för att ROMets adresser 0-7FFFh ska hamna på datorns 
adresser 4000-BFFFh. På ett 16Kbyte ROM kan man ansluta CE ingången till
antingen CS1 signalen eller CS2 signalen. Om man ansluter till CS1
signalen så kommer ROMets adresser 0-3FFFh att hamna på datorns adresser
4000-7FFFh. Om man ansluter till CS2 signalen så kommer ROMets adresser 
0-3FFFh att hamna på datorns adresser 8000-BFFFh (bra för BASIC proggs!).
I varje ROM finns det ett ID block längst upp. Detta block är uppbyggt på
följande sätt (Som exempel är X'Pressens RS232 ROM (2764) taget):

4000:	db	41h,42h		; ID 	("AB")
4002:	dw	4075H		; INIT	(Startadress vid uppstart)
4004:	dw	4150h		; STATEMENT 	(CALLS, "_")
4006:	dw	41FCh		; DEVICE	(Addr. för COMn: mm)
4008:	Dw	0		; TEXT		(Addr. för BASIC pgm)

400A	db	0,0,0,0,0,0

4010:   DB	10,0,0
4013:	C3 40 40	JP	4040
4016:	C3 6A 42	JP	426A

Överst är ID byten. Denna indikerar närvaron av ett ROM med ASCIIkoderna
för "A" och "B".
Under denna ligger INIT vektorn. Denna adress hoppar datorn till (efter
att ha kopplat in ROMet) vid uppstart. Om denna vektor är 0 så utförs
ingen uppstartsrutin i ROMet.
Sedan kommer STATEMENT vektorn. Denna vektor hoppar datorn till (efter
att ha kopplat in ROMet) vid CALL's, ex CALL COMHELP eller _COMINI.
Det är upp till ROMet att känna igen de "egna" kommandona och utföra dom
(kommandona skickas med i en buffer i RAM). Om denna vektor är satt till
0 så anropas inte ROMet vid CALL's.
Därefter ligger DEVICE vektorn. Denna vektor hoppar datorn till (efter
att ha kopplat in ROMet) vid användning av devices. Namnet på devicet
hamnar i en speciell RAM buffert så att ROMet kan kolla om det har en
"handler" för det. Exvis kan man döpa ett device till "GNU:". Om man
då i BASIC skriver  : SAVE "GNU:LALLE.BAS" så kommer datorn att
koppla in de ROM som har DEVICE vektorer och köra dessa. Om dessa ROM
inte känner igen devicet GNU: så kommer ett felmeddelande upp.
Om denna vektor är satt till 0 så anropas inte ROMet vid användning av
odefinierade devices.
Efter devicevektorn ligger TEXT vektorn. Denna är intressant om ROMet
ligger på adresserna 8000-BFFFh. Om denna vektor finns (<>0) så kommer
datorn (vid uppstart) att koppla in ROMet och köra ett BASIC program med 
startadress vid den adress som TEXT vektorn pekar på. Detta gör att man 
kan bränna in egna BASIC program i ROM som startas automatiskt vid uppstart.
Bytarna 400A-4010 är reserverade.
ExempelROMet (RS232 ROMet) har uppstartsrutin, device handler (för
COM0: mm), statement handler (för CALL COMINI, CALL COMHELP mm) och inget 
BASIC program. Som synes börjar själva ROMet på adress 4010.
Ett spel måste vara mindre än 32K byte för att kunna brännas in på
ett ROM.
Man kan dock naturligtvis knåpa ihop egna mappningssystem för 16kbyte block
som man kopplar in genom att t ex skriva dess nummer på en viss 
adress i en utvalt slot. Man kan då ansluta ett ROM som är bra mycket 
större än 16kByte på en 16k byte area.